#### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Альфа-проект»

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения

Первомайский сельсовет муниципального района

Благоварский район Республики Башкортостан

0163 – ОПЗ

том II

Материалы по обоснованию проекта

генерального плана

г. Уфа – 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Альфа-проект»

Внесение изменений в генеральный план сельского поселения

Первомайский сельсовет муниципального района

Благоварский район Республики Башкортостан

0163 – ОПЗ

том II

Материалы по обоснованию проекта

генерального плана

Директор                                                                             Валиуллина С.М.

Главный архитектор проекта                                         Максютова И.Р.

г. Уфа – 2020 г.

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0163-СП | Состав проекта |  |
|  | 0163 -СТ | Содержание тома |  |
|  | 0163 -ОПЗ Том I | Пояснительная записка |  |
|  |  | Положение о территориальном планировании |  |
|  | 0163 -ОПЗ Том II | Пояснительная записка |  |
|  |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
|  |  | генерального плана |  |
|  |  | Исходно - разрешительная документация |  |
|  | 0163 -ГД Том III | Графическая документация |  |
|  |  | Генеральный план |  |
|  | 0163 -ЭВ | Электронная версия проекта |  |
|  |  | Графические материалы в формате dxf, |  |
|  |  | mid/mif, Гис «ИнГЕО», bmp (JPG) |  |
|  |  | Текстовая часть (в формате RTF и DOC) |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0163-ОПЗ Том 2 | Общая пояснительная записка |  |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 0163- СТ | Содержание тома |  |
| 0163- СП | Состав проекта |  |
| 0163- АК | Авторский коллектив |  |
| 0163- ОПЗ | Введение. Этапы работы над генеральным планом сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район РБ. Реализация и финансовое обеспечение проектных решений. | Стр. |
|  | I. Анализ состояния территории сельского поселения Алексеевский сельсовет, проблем и направлений ее комплексного развития | Стр. |
|  | 1.Природные и климатические особенности территории | Стр. |
|  | 1.1. Климат | Стр. |
|  | 1.2. Рельеф. | Стр. |
|  | 2. Инженерно-геологические условия. | Стр. |
|  | 3. Гидрография | Стр. |
|  | 4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристика | Стр. |
|  | II. Комплексная оценка территории | Стр. |
|  | 1.Оценка экологического состояния территории | Стр. |
|  | 2. Планировочные ограничения градостроительного развития территории | Стр. |
|  | 3. Объекты культурного наследия | Стр. |
|  | III. Современное состояние территории | Стр. |
|  | 1.Градостроительный потенциал территории | Стр. |
|  | IV. Социально-экономическое развитие территории | Стр. |
|  | 1.Демографическая структура населения | Стр. |
|  | 2. Трудовые ресурсы и занятость населения | Стр. |
|  | 3. Рекреационно-оздоровительный потенциал | Стр. |
|  | V. Функционально-планировочная организация поселения, размещение жилищно-гражданского строительства | Стр. |
|  | 1.Основные положения организации пространственной среды | Стр. |
|  | 2.Учет доступности для маломобильных групп населения | Стр. |
|  | 3.Функционально-планировочная организация сельского поселения | Стр. |
|  | 4.Архитектурно-планировочная организация | Стр. |
|  | 5.Жилая застройка | Стр. |
|  | 6.Система культурно-бытового обслуживания | Стр. |
|  | VI. Транспортная инфраструктура | Стр. |
|  | 1. Организация транспортного обслуживания населения | Стр. |
|  | VII. Инженерная инфраструктура | Стр. |
|  | 1. Водоснабжение | Стр. |
|  | 2. Канализация | Стр. |
|  | 3. Газоснабжение | Стр. |
|  | 4. Теплоснабжение | Стр. |
|  | 5. Электроснабжение | Стр. |
|  | 6. Связь | Стр. |
|  | VIII. Санитарная очистка территории | Стр. |
|  | IX. Инженерная подготовка территории | Стр. |
|  | X. Организация кладбищ | Стр. |
|  | XI. Озеленение территории | Стр. |
|  | Исходные данные для проектирования | Стр. |
|  | Исходные данные, предоставленные Администрацией муниципального района Благоварский район | Стр. |

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта                                                   Максютова И.Р.

подпись        дата       Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению или

передаче другим организациям и лицам без

согласия института ООО «Альфа-проект»

ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Первомайский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с договором, заключенным между ООО  «Альфа-проект» и Администрацией сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район РБ;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район РБ;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Первомайский  сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Благоварского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Благоварского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация, в т.ч. МУП АПБ Главархитектуры г. Уфа.

Проект разработан на основе топографической съемки, представленной  Администрацией Муниципального района Благоварский район в электронном виде, разработанной ООО «Технология -2000» в 2020г.

Проект рассчитан на реализацию в один этап:

-  расчетный срок до 2040 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Первомайский  сельсовет муниципального района

Благоварский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Первомайский  сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Первомайский сельсовет находится в западной части Благоварского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Троицким сельсоветом, с запада – с Мирновским сельсоветом, с юго-запада – с Благоварским сельсоветом, с востока – с Буздякским районом, с юга – с Каргалинским сельсоветом. Центр сельского поселения – село Первомайский находится в 20 километрах от районного центра с. Языково. В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Первомайский, с. Старые Санны, с. Покровка 2-я, с. Староамирово.

1.1.Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 420 С,

обеспеченностью 0,92 – 400 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 350 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 480 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 90 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 161;

≤ 8° С – 212;

≤ 10° С – 227.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 105 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Чишмы | 7/13 | 3/5 | 3/4 | 6/6 | 37/26 | 30/28 | 7/8 | 6/8 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Чишмы | 4,8 | 5,0 | 2,7 | 6,6 | 6,7 | 5,8 | 4,0 | 5,8 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,1 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1003,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +28,2;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,3.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,8 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +400 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 67 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 327 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 48 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Чишмы | 22 | 8 | 4 | 5 | 14 | 18 | 13 | 15 |

12. Среднее число дней с росой за год – 74.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Чишмы | -14,4 | -14,2 | -7,2 | 4,4 | 12,8 | 17,6 | 19,3 | 17,1 | 11,4 | 3,3 | -4,9 | -11,7 | 2,8 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Чишмы | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 3,7 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 42 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 18, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с. Языково относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 212 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143 см, раз в 50 лет – 196 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2. Рельеф

Территория района проектирования находится в пределах левобережной Прибельской увалисто-волнистой равнины, являющейся частью восточной окраины Восточно-Европейской (Русской) равнины. Наиболее распространены выщелоченные черноземы. Территория всего Благоварского района относится к северо-восточной окраине Бугульмино-Белебеевской возвышенности.

Полезные ископаемые

На территории сельского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория Благоварского района в геологическом отношении находится в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. В геологическом строении района принимают участие породы артинского, кунгурского и сакмарского ярусов пермской системы, третичные, четвертичные и каменноугольные отложения.

Основная часть территории района сложена породами артинского яруса, который представлен:

1. Свитой белокатайских конгломератов (полимиктовые конгломераты, песчанники, переслаивающиеся песчаники, глинистые сланцы, линзы конгломератов, фузулиновые песчаники в нижней и верхней части свиты) мощностью 120 - 140 м.

2. Терригенно-карбонатными отложениями саранского горизонта со свитами исмагиловских и буранчинских известняков, каранавских и сибановских песчаников и устьикинских мергелей (светло и темносерые извястники, тонко и крупнозернистые песчаники, глинистые сланцы и тонкоплитчатые мергели). Мощность 200 – 220 м.

К третичным отложениям условно относятся встречные по склонам возвышенностей, кварцевые гальки и песчаники. Встречаются отдельными пятнами по средним склонам рек и оврагов и частично по высоким точкам водоразделов, мощностью 3 – 10 м.

Четвертичные отложения (древняя свита западного склона Южного Урала) залегают на размытой поверхности верхнее пермских пород, на склонах долин и водоразделов. Они довольны однообразны, представлены аллювиальными и элювиально-деловиальными отложениями красно-бурых суглинков, нерасчленненых песков, галечников.

Отложения каменноугольные – представлены конгломератами, песчаниками аргиллитами, мергелями, известняками.

Водоностность

Благоварский район находится в Айском увалисто-холмистом гидрогеологическом районе - районе возможного использования артинских, аллювиальных и поверхностных вод по схеме Н.Н. Фонарева.

В гидрогеологии Артинского района основное значение принадлежит трещинным водам, которые сосредоточены в определенных зонах, продольных и поперечных по отношению к Уралу.

Положение долин совпадает с определенными трещинными зонами. В результате гидрогеологической съемки Артинского района выявлены наиболее обильные зоны подземных вод (три зоны): Белокатай - Вакиарская, Черноключевская и Большеустьикинская. Остальная часть менее водообильная. Это и требует более тщательного изыскания для водоснабжения сельских населенных пунктов.

По условиям рельефа инженерно-геологическим группам пород, характеризующих их общее состояние и активности современных экзогенных процессов, определена степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения.

Так центральная часть Благоварского района, приуроченная к Приайской пологохолмистой увалистой равнине, в целом благоприятна для градостроительного освоения. Неблагоприятными факторами являются участки заболоченности и карста.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием, территория Благоварского района не представляет сейсмической опасности.

3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Большой Кидаш, Киязы и их притоками.

Самой крупной рекой на территории сельского поселения является река Большой Кидаш, которая протекает по южной границе сельского поселения в направлении с юга-запада на северо-восток, через деревню Покровка 2-я.

Большой Кидаш имеет протяженность 38 км, его водосборная площадь составляет – 309 км2. Притоком является река Малый Кидаш, проходящая через территорию села Старые Санны.

В отдельные годы летняя межень прерывается дождевыми паводками.

Весеннее половодье начинается в начале апреля. Наивысшие уровни наступают в конце апреля, иногда в начале мая и удерживаются от нескольких дней до 1-2 суток.

Зимняя межень более устойчивая и более продолжительная с постепенным снижением уровней к концу марта - началу апреля.

Основное питание реки снеговое. В период весеннего половодья проходит до 60 % годового объема стока, в летний период – 25 % и в зимний – 15 %.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по территории сельского поселения Первомайский сельсовет

табл. № 6

| № | Наименование водотока | Река, в которую впадает | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р.Чермасан | р.Белая | 146 |
| 2 | р. Санны | р.Чермасан | 12 |
| 3 | р. Дуван | р.Чермасан | 11 |

На территории сельского поселения расположены озера и пруды. Основная их концентрация приходится на центральную часть сельского поселения, на долину рек Чермасан и Санны. Малые озера и пруды используются для сезонного регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных отраслей экономики незначительное.

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Растительность

В пределах района простирается лесостепная зона с южной лесостепной поддонной растительностью и степная зона с северной ковыльной разнотравной степной поддонной растительностью. Произрастают дуб, липа, клен, вяз, ясень, береза, осина. Преобладают дубовые. На поймах рек растут ольховые и осокоревые леса.

Из естественной растительности наиболее распространены различные виды злаковых. В прошлом широкое распространение имели степи с богатым лугово-степным разнотравьем, под которыми формировались потенциально-богатые черноземы. В настоящее время они распаханы или используются под выгон скота и сенокосы.

Почвы

Почвенный покров образуют в основном типичные черноземы, на юге местами серо-лесные почвы. Леса в основном из липы, дуба, осины, берёзы в виде редких островных массивов занимают 12 % площади района.

Почвообразующей породой являются элювио-делювиальные карбонатные отложения.

Механический состав почв на основным части территории района тяжелые суглинки пылеватые и опесчаненные.

Мощность гумусового горизонта составляет от 20 до 60см. Содержание общего гумуса – 7-8%.

Пахотные земли по кислотности близки к нейтральной и щелочные.

Почвенно-эррозионные процессы относятся к ветровым и преобладающим интенсивным водным. Степень эродированности почв слабая 5%.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Первомайский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек Большой Кидаш, р. Киязы и др., прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Первомайский сельсовет следующие:

Водоохранные зоны водных объектов:

Табл. № 7

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Чермасан | 146 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Санны | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Дуван | 11 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, размещение, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

## Границы зон затопления, подтопления

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом РФ и другими федеральными законами.

2. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Первомайский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

Табл. №8

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Первомайский |
| 1 | Асфальтобетонный завод | 500 | II | п. 7.1.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Машинотракторная мастерская (МТМ) | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | АГРС | 300 |  |  |
| 4 | Хозяйства с содержанием животных (коровники) до 100 голов | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с. Старые Санны |
| 5 | Машинотракторная мастерская (МТМ) | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Ферма птицеводческая | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | Хозяйства с содержанием животных (овцеферма) до 100 голов | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | Зерносклад | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Староамирово |
| 9 | Склады | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Покровка 2-я |
| 10 | Машинотракторная мастерская (МТМ) | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 | Хозяйства с содержанием животных (коровники) до 100 голов | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-100 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл. №9

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Всего на территории района учтено 40 объектов культурного наследия, в т. ч. памятники археологии – 29, памятники истории и архитектуры – 11.

На территории сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район РБ и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории объекты культурного наследия объекты культурного наследия отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Первомайский сельсовет находится в западной части Благоварского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Троицким сельсоветом, с запада – с Мирновским сельсоветом, с юго-запада – с Благоварским сельсоветом, с востока – с Буздякским районом, с юга – с Каргалинским сельсоветом. Центр сельского поселения – село Первомайский находится в 20 километрах от районного центра с. Языково.

Планировочный каркас территории сельского поселения Первомайский сельсовет создают автодорога местного значения. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Первомайский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Первомайский, с. Старые Санны, с. Покровка 2-я, с. Староамирово.

с. Первомайский находится в восточной части земель сельского поселения Первомайский сельсовет и является административным центром сельского поселения. Территория села представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автомобильной дороге федерального значения Уфа-Самара (М5), обеспечивающей связь населенных пунктов сельского поселения с районным центром.

Объекты обслуживания населения в населенном пункте представлены: детским садом на 75 мест, средней общеобразовательной школой на 460 учащихся, детским приютом на 30 мест, отделением связи, сбербанка, сельской врачебной амбулаторией на 6 коек, столовой на 45 мест, домом культуры на 150 мест и 4-мя магазинами торговой площадью 229,4 м2.

с. Старые Санны расположено в 4 км к западу от административного центра сельского поселения с. Первомайский, вдоль автодороги федерального значения Уфа-Самара (М5). Территория села ограничена с северной и западной стороны санитарно-защитной зоной промышленной зоны.

Объекты обслуживания населения в населенном пункте представлены: детским садом на 20 мест, отделением связи и 2-мя магазинами торговой площадью 30,0 м2.

д. Покровка 2-я расположена в 9 км к северо-западу от административного центра сельского поселения с. Первомайский, вдоль автодороги Покровка 2-я-Старые Санны-Первомайский. Территория деревни ограничена с севера водоохранной зоной от реки Дуван.

Объекты обслуживания населения в населенном пункте отсутствуют.

д. Староамирово расположена в 10 км к западу от административного центра сельского поселения с. Первомайский.

Населенный пункт территориально ограничен с юга охранной зоной от автодороги федерального значения Самара-Уфа (М5), с  востока водоохраной зоной от реки Чермасан.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Первомайский  сельсовет по состоянию на 2020 г. составляет 1261 человек.

Динамика населения сельского поселения Первомайский сельсовет

Табл. № 10

| № | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2020г. | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомайский | 1004 | 897 | 339 |
| 2 | с. Старые Санны | 460 | 344 | 134 |
| 3 | д. Покровка 2-я | 11 | 3 | 1 |
| 4 | д. Староамирово | 21 | 17 | 8 |
| 4 | Итого | 1496 | 1261 | 482 |

Общее количество семей  в сельсовете – 482, средний размер семьи по сельсовету составляет 2,6 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Первомайский  сельсовет

Табл. № 11

| Наименов насел. пункта Возрастные группы (чел.) | с.Первомайский | с.Старые Санны | с.Покровка 2-я | д.Староамирово |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастные группы (чел.) |  |  |  |  |
| До 7 лет | 71 | 27 | 0 | 0 |
| От 7 до 16 лет | 112 | 48 | 0 | 1 |
| Старше 55 лет женщин | 168 | 62 | 1 | 5 |
| Старше 60 лет мужчин | 89 | 31 | 1 | 3 |
| 16-55 лет женщин | 203 | 85 | 0 | 1 |
| 16-60 лет мужчин | 254 | 91 | 1 | 7 |
| Всего населения в поселке | 897 | 344 | 3 | 17 |

Табл. № 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с. Первомайский | 897 | 457 | 183 | 257 |
| 2 | с. Старые Санны | 344 | 176 | 75 | 93 |
| 3 | с. Покровка 2-я | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | д. Староамирово | 17 | 8 | 1 | 8 |
| 4 | Итого | 1261 | 642 | 259 | 360 |

- ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Первомайский  сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

Табл. № 13

| Категория населения | Современное состояние (2019г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1261 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 642 | 50,9 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 108 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 750 | 59,5 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Благоварский район, расположеный к западу от г.Уфы на расстоянии 55 км представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационным потенциалом. Территория сельского поселения не отличается большой долей земель водного и лесного фонда, основная направленность деятельности сельского поселения – сельское хозяйство, предприятия отдыха и туризма отсутствуют.

На территории сельского поселения имеется множество прудов. Существующий ландшафт и благоприятное расположение в межселенной территории представляет большой интерес для любителей рыбалки не только для жителей сельского поселения но и соседних муниципальных образований. Исходя из этого проектом предлагается благоустройство данной территории в целях дальнейшего развития, прибрежной зоны реки Большой Кидаш, под специализированную зону отдыха и рыбалки.

V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Первомайский  сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2032 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Первомайский  сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Первомайский  сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Первомайский сельсовет

по категориям земель

табл. № 14

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Первомайский сельсовет в административных границах | га | 22193,8 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 7518,0 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 625,0 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 13085,1 |
| 4 | Земель промышленности, тран-спорта, энергетики, связи, земли обороны,…специального назначения | га | 361,0 |
| 5 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 604,7 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

Табл. № 15

| № | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Первомайский | 420,4 |
| 2 | с. Старые Санны | 156,9 |
| 3 | д. Староамирово | 14,5 |
| 4 | д. Покровка 2-я | 12,9 |
|  | Итого: | 604,7 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Первомайский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1261 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 июля 2020г.

табл. № 16

| Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов м2 | Деревянных жилых домов м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Первомайский | 20067,9 | 5 758,7 | 25 826,6 |
| с. Старые Санны | 3854,5 | 4 667,2 | 8 521,7 |
| д. Староамирово | 0 | 351,4 | 439,3 |
| д. Покровка 2-я | 0 | 175,5 | 175,5 |
| Итого по СП |  |  | 34 963,1 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2020 год составляет 27,7 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 27,7 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

- СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1) Общеобразовательные учреждения:

Система образования сельского поселения Первомайский сельсовет включает в себя:

- Детские сады: по состоянию на 2020 год численность дошкольных учреждений составляет 2 дошкольных образовательных учреждения в населенных пунктах с. Первомайский и с. Старые Санны. Необходимость выравнивания стартовых возможностей детей привела к введению «предшкольного образования». Вместе с тем проблема обеспечения населения сельского поселения дошкольными учреждениями остается актуальной. Необходимая мощность дошкольно-образовательных учреждений на население 1261 человек составляет 44 мест вместо существующих в 95 мест.

- Школы: В 2019-2020 учебном году в сельском поселении Первомайский сельсовет функционировала 1 общеобразовательная школа с количеством обучающихся 126 чел.

- Учреждения дополнительного образования:

Учреждения дополнительного образования на территории сельского поселения Первомайский сельсовет отсутствуют.

Информация по образовательным учреждениям на 01.01.2020 г

табл. № 17

| № | Наименование учреждений | Количество учащихся |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектное | Фактическое |
| Средние общеобразовательные школы |
| 1 | МОБУ СОШ с. Первомайский | 460 | 160 |
| Дошкольные образовательные учреждения | Количество мест |
|  | проектные | фактические |
| 1 | д/с с. Первомайский | 75 | 50 |
| 2 | д/с с. Старые Санны | 25 | 17 |
| Детский приют |
|  | Детский приют | 30 | 15 |

3) Учреждения культуры:

- учреждения культурно-досугового типа: Для культурного обслуживания населения в сельском поселении функционирует 1 сельский дом культуры, включающих в себя библиотеки и кружковые учреждения. Обеспеченность населения культурно-досуговыми учреждениями составляет – 52 %.

- библиотеки. Количество библиотек по сельскому поселению Первомайский сельсовет на 2020 год составляет 1 единица. Существующий книжный фонд составляет 6,977 тыс. экземпляров. Обеспеченность массовыми библиотеками составляет 109 %.

Перечень учреждений культуры в сельском поселении

табл. № 18

| № п/п | Наименование | Кол-во мест | Количество работающих (персонал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | СДК с. Первомайский | 150 | 2 |

4) Здравоохранение.

Муниципальные учреждения здравоохранения Первомайского сельского поселения представлены предприятиями:

- СВА с. Первомайский  на 6 коек и 40 посещ. в смену;

- ФАП с. Старые Санны на 10 посещ. в смену;

Обеспеченность объектами здравоохранения населения сельского поселения составляет 100 %.

5) Спортивные сооружения

Всего в сельском поселении функционируют 2 открытые спортивные площадки общей площадью – 0,4 га. Спортивные сооружения расположены в с. Первомайский. Так же на территории сельского поселения расположен 1 спортивный зал при общеобразовательной школе с. Первомайский. Общая площадь спортивного зала составляет – 162 м2.

Анализ обеспеченности сельского поселения в объектах социального и культурно-бытового облуживания представлен в таблице № 19.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с. Первомайский размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В с. Старые Санны, д. Староамирово, д. Викторовка, с. Покровка 2-я размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1261 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 19

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1261 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 35 | 44 | 100 | 227 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 100 | 126 | 460 | 365 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 70 | 88 | - | - |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 290 | 150 | 52 |
| Помещения для досуга | м2 | 50 | 63 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 / 4 | 6,3/5 | 6,9/ нет.инф. | 109 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 378 | 475,5 | 126 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 23 | 29 | 12 | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 9 | - | - |
| Аптечный пункт | объект на н.п./14 | 1 | 18 | - | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,3 | 3,9 | 1300 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 44 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Первомайский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Благоварский район обслуживается железнодорожным, автомобильным и трубопроводным видами транспорта.

Железнодорожный транспорт

На территории сельского поселения, в южной его части, через Покровка 2-я проходит железная дорога «Уфа-Самара». Ближайшей станцией является ст. «Языково» в районном центре в 20 км от центра сельского поселения с. Первомайский.

Автомобильный транспорт

Основной вид транспорта района – автомобильный.

В районе большинство населенных пунктов соединены между собой автодорогами с твердым (асфальто-бетонным) покрытием.

Существующую транспортную сеть района представляют следующие категории дорог и дорожные сооружения:

1. Автодороги местного значения, связывающие сельские населенные пункты и районные центры между собой, с автодорогами республиканского значения и далее со столицей республики. Протяженность по сельскому поселению составляет 29,53 км, в том числе 21,53 км с асфальтобетонным покрытием.

2. Автодороги федерального значения связывают республику и столицы сопредельных республик. Протяженность по муниципальному району составляет 36,8 км, в том числе 36,8 км с асфальтобетонным покрытием.

3. Мосты и путепроводы – 21 шт, в том числе мосты железобетонные и каменные – 2 шт, мосты металлические – 19 шт.

4. Интенсивность движения по основным направлениям:

- автодорога М-5 – около 3000 ед. транс. средств;

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 20

| Наименование | Наименование участка а/д | Протяженность по сельскому поселению, км | Протяженность по МО, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |  |
| Автодороги федерального значения |
| Трасса М5 «Урал» | В границах сельского поселения Первомайский сельсовет | 14,35 | 14,35 | - | 36,8 |
| Итого | 14,35 | 14,35 | - | 36,8 |
| Автодороги местного значения |
| Языково - Первомайский | Языково-Покровка 2-я-Старые Санны-Первомайский | 19,7 | 12,7 | 7,0 | 19,7 |
| Первомайский – Староамирово | Первомайский – Староамирово | 2,83 | 2,83 | - | 2,83 |
| Староамирово – Покровка 2-я | Староамирово – Покровка 2-я | 3,62 | 3,62 | - | 3,62 |
| Старые Санны-Староамирово | Старые Санны-Староамирово | 3,38 | 2,38 | 1,0 | 10 |
| Итого | 29,53 | 21,53 | 8,0 | 36,15 |
| Всего: | 43,88 | 35,88 | 8,0 | 72,95 |

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования (без учета ведомственных автомобильных дорог) составляет всего 43,88 километров, в том числе:

- грунтовая дорога – 8,0 километров;

- с твердым усовершенствованным покрытием – 35,88 километров.

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении достаточно высокая, и составляет 0,19 км/км2; средний удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием составляет 81,7 %; дороги с переходным и низшим типом покрытия – 18,23 %, требуют дальнейшего усовершенствования .

Количество и структура автомобильного парка района представлены Администрацией сельского поселения, и сведены в таблицу № 25.

Количество и структура автомобильного парка Первомайского сельского поселения на 1.12.2020 г.

табл. № 21

| № п/п | Категория автомобиля | Ед.изм. | Количество, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Грузовых автомобилей | Ед. | 16 |
| 2 | Легковых автомобилей | Ед. | 206 |
| 3 | Автобусов | Ед. | 1 |
| 4 | Микроавтобусов | Ед. | - |
| 5 | Спец.автотранспорта | Ед. | 37 |
| 6 | Мотоциклов и мотороллеров | Ед. | 28 |
| Итого | Ед. | 288 |

Существующие искусственные сооружения

Территория сельского поселения имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых с автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений.

Часть информации о техническом состоянии искусственных сооружений отсутствует.

Количество мостовых сооружений уточнено в процессе работы над опорным планом. Расположение существующих мостов отражено на листе 1 тома III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

Анализ технического состояния существующих искусственных сооружений говорит о неудовлетворительном состоянии автотранспортной сети на территории Благоварского района.

Необходима реконструкция существующих мостовых сооружений.

Дорожно-ремонтные организации

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений осуществляет Благоварское ДРСУ, которое находится на территории с. Языково.

Сооружения для хранения и обслуживания автотранспорта

Автомобильный парк легковых автомобилей в районе по состоянию на 2020 год характеризуется следующими показателями:

По данным Администрации сельского поселения уровень автомобилизации составляет 228 автомобилей на 1000 чел. населения.

Основная доля внутрипоселковых перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный транспорт. Транспортно-экономические связи района проектирования складываются из вывоза сельскохозяйственной продукции, стройматериалов и ввоза торгово-снабженческих грузов, нефтепродуктов.

Предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории Благоварского района, сосредоточены в районном центре - с. Языково, а также по трассе М 5 в границах района и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания.

Размещение и характеристика работы АЗС и АГЗС

табл. № 22

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид топлива | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС Башкирнефтепродукт ОАО № 263 | с. Языково, ул. Вокзальная, 106 | Бензин | 3 |
| 2 | АЗС Башкирнефтепродукт ОАО № 25 | Западный филиал, трасса М 5/Е 30 «Урал» 1370 км | Бензин, дизтопливо | 4 |
| 3 | АЗС КПД № 3 | с. Языково , ул. Рабочая, 50 | Бензин, дизтопливо | 4 |
| 4 | АЗС Башнефть № 13 БН | с. Языково, ул. Интернациональная, 3 | Бензин, дизтопливо+магазин и СТО | 3 |
| 5 | АЗС | с. Языково, Октябрьская | Бензин, дизтопливо |  |
| 6 | ГЗС № 33 ООО «ЭкоСистемз» | с. Языково | пропан, бутан |  |

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на СТО в с. Языково.

Пассажирский транспорт

Основным перевозчиком пассажиров в Благоварском районе является Языковское АТП - филиал ГУП "Башавтотранс".

Местонахождение предприятия – районный центр с. Языково

В настоящее время движение автобусов организовано от автостанции с. Языково.

Перечень маршрутов:

- междугородние: Уфа, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Казань, Чебоксары, Белебей;

- пригородные: Федоровка, Киргиз-Мияки, Бижбуляк, Приютово,

- по населенным пунктам Благоварского района.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт обслуживает связи с регионами России, с ближним и дальним зарубежьем.

Ранее местные авиалинии использовались только для работы малой авиации, т.е. для выполнения сезонных работ – обработка полей. На сегодняшний день инфраструктура местных авиалиний отсутствует. Для выполнения срочных санитарных заданий и заданий МЧС возможно использование вертолета.

Для населения Благоварского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа». Расстояние до г. Уфы – 112 км.

Трубопроводный транспорт

Протяженность трубопроводного транспорта по территории сельского поселения составляет 14,5 км.

Плотность 656 км/тыс.км2

1) По территории Благоварского района проходят промысловые нефтепроводы ООО «Башнефть-Добыча» НГДУ «Туймазанефть».

Охранная зона по данным ОАО «АНК «Башефть» составляет 50м в каждую сторону. Санитарно-защитные зоны от трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков размером 75 м в каждую сторону.

2) По территории сельского поселения проходят магистральные нефтепроводы ОАО «Уралсибнефтепровод»:

- Нижневартовск-Курган-Куйбышев, Ду 1200, класс 1, с санитарно-защитной зоной 200 м в каждую сторону;

- Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск, Ду 1200, класс 1, с санитарно-защитной зоной 200м в каждую сторону;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-1, Ду 500, класс 3, с санитарно-защитной зоной 100м в каждую сторону;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-2, Ду 700, класс 2, с санитарно-защитной зоной 150м в каждую сторону;

- Туймазы-Омск-Новосибирск-3, Ду 800, класс 2, с санитарно-защитной зоной 150м в каждую сторону;

- Туймазы-Уфа-1, Ду 350, класс 3, с санитарно-защитной зоной 100м в каждую сторону;

- Туймазы-Уфа-3, Ду 500, класс 3, с санитарно-защитной зоной 100м в каждую сторону;

3) По территории Благоварского района проходят магистральные газопроводы «Баштрансгаз» РАО «Газпром» с санитарно-защитной зоной 100м в каждую сторону, Туймазы-Уфа, Ду 300 м.

4) Трассы трубопроводов вблизи н.п. Первомайский  проложены в нарушении действующих норм и правил (расстояние от границы насыпи М-5 15м, пересечение трубопроводов не под 90*). С учетом ведущихся строительных работ по расширению М-5 очень остро встает вопрос о регулировании границ охранных зон автодороги и трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны от трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов и дачных поселков определены в СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Трубопроводный транспорт требует значительных затрат на замену и ремонт участков, подверженных коррозии и высокому проценту амортизации.

Коммуникации, объекты нефтедобычи и границы месторождений нанесены на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий».

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Первомайский сельсовет, являются жилая, общественная застройка и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благоварский район и, в частности, сельское поселение Первомайский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В с. Первомайский источником водоснабжения является эксплуатационная скважина Чермасанский водозабор на восточной окраине, который представлен 3-мя скважинами №65128/1, 65129/3, 65130/5. Расположена на правом берегу р. Чермасан, в 30 м от русла, пробурена в 1988 году, глубина 13 м. Сети водопровода проложены по улицам Ленина, Советская, Победы, Мира, Молодежная, Южная, Светлая.

- в с. Старые Саны источником водоснабжения является эксплуатационная скважина №4822/№5052. Пробурена в 1982 году, глубина 60м/65 м. Сети водопровода проложены по улицам Совхозная, Центральная, Чермасанская, Ак. Хангильдина, Мира, Совхозная, Молодежная, Школьная, Языковская.

На территории сельского поселения располагается водозабор, обеспечивающий водой районный центр с. Языково. Водозабор располагается в 1,5 км к северо-востоку от д. Покровка 2-я. Централизованное водоснабжение от водозаборных скважин производится в населенных пунктах: с. Первомайский, с. Старые Санны, д. Староамирово. В д. Покровка 2-я водоснабжение от каптированного родника. Через территорию сельского поселения с северо-запада на юго-восток проходит водопровод с. Языково. Количество водопотребления населением сельского поселения составляет – 680 м3/сут. Водопроводные сети находятся на балансе сельского поселения Первомайский сельсовет. Водозаборные скважины населенных пунктов с. Первомайский, с. Старые Санны, д. Староамирово, д. Покровка 2-я имеют срок эксплуатации более 30 лет и требуют реконструкции и капитального ремонта.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Первомайский  сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет осуществляется от АГРС «Первомайский». Подключены к газовым сетям все 84 населенных пункта сельского поселения. Количество на территории сельского поселения ГРП и ПГБ – 5 ед., ШРП – 3 ед. Эксплуатирующая организация - ОАО «Газ-сервис».

Перечень ГРП, ПГБ и ШРП по сельскому поселению сведен в таблицу № 23.

Перечень существующих ГРП и ШРП сельского поселения

табл. № 23

| № или наименование | Теплопроводная способность газа, ккал/км3 | Давление, кг.с/см2 | Производительность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Первомайский |
| ГРП № 96 | 4520 | 0,6 | 0,003 | 25000 | хорошее |
| ШРП №97 |  | 0,6 | 0,003 | 300 | хорошее |
| ШРП №98 |  | 0,6 | 0,003 | 2500 | хорошее |
| ШРП №99(котельная ЛПДС «Языково»УТНП) |  | 0,6 | 0,003 | 300 | хорошее |
| ШРП №11 (КОС) |  | 0,6 | 0,003 | 300 | хорошее |
| ГРУ (котельная ЛПДС «Языково»УТНП) |  | 0,6 | 0,003 | 6700 | хорошее |
| ШРП №144 (МБОУ СОШ) |  | 0,6 | 0,003 | 800 | хорошее |
| Протяженность газопровода по территории села составляет – 5,32 км |
| с. Старые Санны |
| ГРП № 85 | 4520 | 0,6 | 0,003 | 25000 | хорошее |
| ШРП №86 |  | 0,6 | 0,003 | 1032 | хорошее |
| Протяженность газопровода по территории села составляет – 6,191 км |

- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение населенных пунктов, имеющих газоснабжение, преимущественно, от индивидуальных АОГВ, в населенных пунктах, где газоснабжение отсутствует, теплоснабжение печное.

Котельные на территории сельского поселения работают на газовом топливе. Перечень существующих котельных указан в нижеследующей таблице:

Перечень существующих котельных

табл. № 24

| Наименование | Местоположение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/ час | Отпуск на хоз.бытовые нужды Гкал/ч | Резерв дефицит тепла Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Потребность газа м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| с. Первомайский |
| Детский сад | - | Фероли-климат-100 | 1 1 | 80 100 | - | - | 2009 2006 | - |
| Общеобразовательная школа | - | Baxi | 2 | 100 | - | - | 2012 | - |
| с. Старые Санны |
| Детский сад | - | климат | 2 | 100 | - | - | 2006 | - |
| Средняя школа | - | Фероли | 3 | 100 | - | - | 2010 | - |
| д. Староамирово |
| Начальная школа | - | Megaprex-100 | 2 | 100 | - | - | 2010 | - |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет осуществляется от 4-х электроподстанций, от линий ВЛ 10,110,35 кВ

Обслуживанием энергетического хозяйства по сельскому поселению Первомайский сельсовет занимается РЭС Благоварского района ООО «Башкирэнерго».

Согласно данным Администрации Благоварского района на территории сельского поселения расположено 27 трансформаторных подстанций.

Перечень подстанций

табл. № 25

| №п/п | Наименование | Подстанция | Мощность, МВА | Количество ТП, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Первомайский | 49 тяговая | 10 | 6 |
| 2 | с. Старые Санны | «Юлдузлы» | 2,5 | 6 |
| 3 | д. Староамирово | «Каран» | 6,3 | 6 |
| 4 | д. Покровка 2-я | 49 тяговая | 10 | 5 |
| Итого | 46,4 | 27 |
| 5 | Шихан | 1/63 |
| Итого | 38/5236 |

6. СВЯЗЬ.

По данным администрации сельского поселения в 2020 году на территории сельского поселения Первомайский сельсовет зарегистрировано 500 абонентов телефонной связи.

Телефонизация населенных пунктов сельского поселения

табл. № 26

| Населенный пункт | Тип телефонной станции | Год ввода в эксплуатацию | Емкость станции | Количество абонентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Первомайский, | АТС М-200 | 2005 | 288 | 207 |
| с. Старые Санны | ЭАТС-200 | 2008 | 96 | 54 |
|  |  |  |  | 261 |

Предоставление услуг связи в районе осуществляет Благоварский районный узел связи, цех Туймазинского МУЭС ОАО «Башинформсвязь». За последние годы связь в районе претерпела значительные технологические перемены. Во всех населенных пунктах района установлены таксофоны. В районе начались работы по установке высокоскоростной волоконно-оптической SDH магистрали. На волоконно-оптическом кольце планируется создать мультисервисную сеть, обеспечивающую доступ клиентам «Башинформсвязи» ко всему комплексу услуг: телефон, Интернет, телевидение.

Предприятие успешно выполняет поставленные задачи по обеспечению населенных пунктов района Интернетом. Внедрение широкополосного доступа в Интернет по технологии АDSL. В районе имеется сотовая связь: МТС, Мегафон, Билайн, Сотел.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Актуальной проблемой является проблема размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Специализированного полигона ТКО на сегодняшний день на территории Благоварского района нет, мусороудаление производится на обвалованную свалку мусора с. Языково расположенного в 1,8 км к югу от с. Языково.

На территории сельского поселения сбор и вывоз мусора население осуществляет самостоятельно.

Проектом рекомендуется администрации сельского поселения заключить договор со специализированной организацией по сбору и вывозу ТКО, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Проектируемый полигон ТКО с. Языково будет включать в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечение вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Первомайский  сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Благоварский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления на территории сельского поселения Первомайский сельсовет имеются несанкционированные свалки ТКО:

- в с. Первомайский несанкционированная свалка ТКО, площадью 0,5 га, 54,659722 с.ш., 54,812222 в.д.;

- в с. Старые Санны несанкционированная свалка, площадью 0,3 га,  54,65000 с.ш., 54,720556 в.д.

Данные свалки твердых коммунальных отходов являются несанкционированными и в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» все несанкционированные свалки ТКО на территории сельсовета должны быть ликвидированы, территории свалок рекультивированы до 2024 года.

Проектные предложения по санитарной очистке территории сельского поселения см. раздел 3 «Санитарная очистка территории» тома 1 настоящего проекта.

Скотомогильники.

По данным Государственного учреждения Благоварский район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения имеются 4 действующих скотомогильника, расположенных вблизи населенных пунктов – с. Первомайский, с. Старые Санны, д. Староамирово и д. Покровка 2-я.

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Водная эрозия

Основной ущерб, причиняемый или который может быть причинен населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов, а так же возможен полностью перенос строений вследствие подмыва.

Целесообразная борьба с речной (боковой) эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя он приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Борьба с размывом берегов местным населением без гидрогеологического обследования специализированной организацией нецелесообразна, так как не приносит результатов, а порой усугубляет проблему.

На слаборазмываемых берегах (до 0,5 м в год) достаточно эффективно выполаживание берегов с последующей посадкой деревьев и кустарников.

На участках берегов с более интенсивным подмывом необходимы капитальные берегоукрепительные работы.

Выбор комплекса по борьбе с размывом должен выполняться исходя из каждого конкретного случая отдельно и учитывать его экономическую целесообразность.

Выбор методов инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрогеологических характеристик водотока, особенностей использования территорий, характера застройки. Основные из этих методов следующие: повышение поверхности территории до незатопляемых отметок, обвалование территории.

Населенные пункты сельского поселения Первомайский сельсовет расположены в водоохранной зоне рек Кармасан, Письмен, и их притоков-ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

Оврагообразование.

Главным фактором оврагообразования является недостаточно рациональное хозяйственное использование территорий: вырубка леса, уменьшение водопроницаемости почв при обработке.

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации.

Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Освоение земель подверженных овражной эрозией, позволяет более рационально использовать территории населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий.

Основными задачами инженерной подготовки с недействующими оврагами являются: частичная или полная ликвидация оврагов в населенных пунктах, укрепление верховий оврагов лесопосадками вне населенных пунктов.

Заболачивание.

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с болотами включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий  понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

Сельские кладбища относятся к V классу. Санитарно - защитная зона от сельских кладбищ - 50 метров. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*,новая редакция. В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

В границах сельского поселения Первомайский сельсовет расположены 5 кладбищ: в с. Старые Санны, площадью 2,2 га, к югу от д. Покровка 2-я, площадью 0,2 га, к западу от д. Староамирово, площадью 1,0 га и 2 кладбища, площадью 0,3 и 0,2 га к юго-западу от с. Первомайский.

Площадь территорий сельского поселения, используемая непосредственно под захоронения, составит 3,9 га.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

XI. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Первомайский  сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы.