| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ БЛАГОВАР РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ПЕРВОМАЙСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |
| КАРАР |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 12.07.2021 | № 34 | 12.07.2021 |
| Первомайский а. |  | с.Первомайский |

Об утверждении муниципальной целевой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2021-2025 годы с прогнозом до 2035 года

# Администрация сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную целевую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2021-2025 годы с прогнозом до 2035 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в административном здании администрации сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан по адресу: с.Первомайский, ул.Ленина, д.4/1.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Первомайский сельсовет муниципального района

Благоварский  район Республики Башкортостан                                         З.Э.Мозговая

Приложение к постановлению

Администрации СП Первомайский сельсовет

от 12.07.2021 № 34

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2021-2025 ГОДЫ С ПРОГНОЗОМ ДО 2035 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан на 2021-2025 годы с прогнозом до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Ст.14 п.4, 18 от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Распоряжение правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года № 1493-р |
| Заказчик Программы | Собрание представителей сельского поселения Первомайский сельсовет |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан |
| Цели программы | Создание условий для развития систем коммунальной инфраструктуры, реформирования жилищно-коммунального комплекса, улучшение обеспечения населения коммунальными услугами, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов ЖКХ поселения |
| Задачи Программы | Формирование условий для улучшения качества жизни населения (улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение коммунальными услугами) |
| Срок реализации Программы | 2021-2025 годы с прогнозом до 2035 года |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет Собрание Представителей сельского поселения Первомайский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан |
| Ожидаемые результаты | Повышение качества предоставляемых услуг; повышение надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры; уменьшение количества аварий на системах жизнеобеспечения; улучшение снабжения населения коммунальными услугами, энергоресурсами |
| Источник и объемы финансирования Программы | Источник финансирования – местный бюджет, республиканский бюджет |

1. Общая характеристика сельского поселения Первомайский сельсовет.

Сельское поселение Первомайский расположено в южной части земель сельского поселения Первомайский сельсовет и является административным центром сельского поселения. Общая площадь земель сельского поселения Первомайский сельсовет составляет 1 754 га. Территория села представляет собой единое планировочное образование, примыкающее к автомобильной дороге местного значения Языково-Покровка 2-я-Старые Санны-Первомайский, обеспечивающей связь населенных пунктов сельского поселения с автодорогой федерального значения.

Существующая численность населения сельского поселения Первомайский сельсовет по состоянию на 01.01.2021 составляет 1 263 человек.

В состав сельского поселения Первомайский сельсовет входят четыре населенных пунктов:

- село Первомайский;

- село Старые Санны;

- деревня 2-я Покровка;

- деревня Староамирово.

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящихся, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Первомайский сельсовет по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 35 677,6 кв.м, в т.ч.:

- муниципальный фонд – 764,8  кв.м;

- частный жилой фонд – 34 912,8 кв.м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 28,25 кв.м/чел.

Характеристика жилого фонда по типам застройки представлена в Таблице №1:

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, кв.м. | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка | 206 | 13 533,7 | 37,9 |
| 2. Многоквартирная застройка: |  |  |  |
| - 1 этажная | 48 | 6 124,5 | 17,2 |
| - 2-х этажная | 30 | 14 834,5 | 41,6 |
| - 3-х этажная | 1 | 1 184,9 | 3,3 |
| Всего: | 285 | 35 677,6 | 100 |

2. Характеристика коммунальной инфраструктуры сельского поселения Первомайский сельсовет.

2.1 Сеть улиц и дорог населенных пунктов.

Вся территория населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет (с.Первомайский, с.Старые Санны, д.2-я Покровка, д.Староамирово) связаны единой системой дорог, обеспечивающих транспортное сообщение между жилыми массивами, территориально разделенными естественными и искусственными преградами и другими элементами планировочной структуры.

В основном улицы населенных пунктов  имеют щебеночное грунтовое покрытие.

В целом улично-дорожная сеть сельского поселения Первомайский сельсовет характеризуется недостаточной степенью благоустройства.

Общая протяженность улиц составляет- 12,25 км, из них с асфальто-бетонным покрытием - 3,86 км, щебень и грунт - 8,59 км.

В сельском поселении Первомайский сельсовет имеются мостовые и искусственно-дорожные сооружения: в селе Старые Санны - автомобильно-пешеходный мост через реку Саннинку;

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Первомайский сельсовет представлена в Таблице № 1:

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них с а/б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Село Первомайский |
| 1 | ул.Ленина | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ул.Победы | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 3 | ул.Мира | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 4 | ул.Советская | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5 | ул.Луговая | 0,5 | 0,5 | - |
| 6 | ул.Молодежная | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 7 | ул.Южная | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | ул.Светлая | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | ул.Лесная | 1,8 | 1,8 | - |
| 10 | ул.Первомайская | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 11 | ул.Полевая | 0,25 | - | - |
| 12 | ул.Цветочная | 0,2 | - | - |
| 13 | ул.Садовая | 0,2 | - | - |
| 14 | ул.Нефтяников | 0,4 | - | - |
| 15 | Подъездная дорога к Комплексу очистных сооружений | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Всего | 7,01 | 5,96 | 3,66 |
| Село Старые Санны |
| 1 | ул. Совхозная | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | ул. Центральная | 0,54 | 0,54 | - |
| 3 | ул.Академика Хангильдина | 0,45 | 0,45 | - |
| 4 | ул.Чермасанская | 0,72 | 0,72 | - |
| 5 | ул.Молодежная | 0,53 | 0,53 | - |
| 6 | ул.Мира | 0,85 | 0,85 | - |
| 7 | ул.Школьная | 0,5 | 0,5 | - |
| 8 | ул.Языковская | 0,35 | 0,35 | - |
|  | Всего | 4,34 | 4,34 | 0,4 |
| Деревня Покровка 2-я |
| 1 | ул.Луговая | 0,4 | 0,4 | - |
|  | Всего | 0,4 | 0,4 | - |
| Деревня Староамирово |
| 1 | ул.Давлетова | 0,5 | 0,5 | - |
|  | Всего | 0,5 | 0,5 | - |
|  | ИТОГО по СП Первомайский сельсовет | 12,25 | 11,2 | 3,86 |

2.2  Инженерное оборудование территории.

Сёла обеспечены централизованным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, телефонизацией. Сети проложены вдоль улиц надземным или подземным способом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Первомайский сельсовет включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Газоснабжение;

4.Электроснабжение;

5.Телефонная связь и Интернет.

Водоснабжение села Первомайский и села Старые Санны.

Система водоснабжения с.Первомайский включает в себя:

- один водозабор (из 4-х скважин, построенных в 2021 г)

- одна насосная станция 2-го подъема 4 насоса, 2 резервуара п о50 м3, одна насосная станция 3-го подъёма, 2 насоса, 4 резервуара по 160 м3;

- Протяженность сетей -20400 м, разводящие сети – 6043 м.

Материал сетей: чугун, полиэтилен, сталь.

Места прокладки в с.Первомайский по ул.Ленина, ул.Победы, ул.Южная, ул.Молодежная, ул.Мира, ул.Советская, ул Луговая, ул. Лесная, ул. Цветочная, ул. Полевая; в с.Старые Санны по ул.Чермасанская, ул.Школьная, ул.Центральная, ул.Ак.Хангильдина, ул.Совхозная, ул.Молодежная., ул.Мира, ул.Языковская.

Существующие сети водоснабжения являются тупиковыми.

Резервное электроснабжение имеется (дизельное топливо).  Имеется ограждение 1 пояса ЗСО.

Обеззараживание воды производится ультрафиолетом.

Централизованным водоснабжением охвачены учреждения социальной сферы, жилой фонд.

Для пожаротушения используются резервуары воды либо пожарные гидранты, расположенные на расстоянии не далее 300 м друг от друга.

Описание территорий СП Первомайский сельсовет, не охваченных централизованной системой водоснабжения

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Первомайский сельсовет, не имеющие централизованную систему водоснабжения: д.Староамирово, д.Покровка 2-я.

2.3 Водоотведение (хозбытовая канализация).

Водоотведение сельского поселения Первомайский сельсовет.

ООО «Водхоз» предоставляет услуги по водоотведению в с.Первомайский. Канализационные сети, находящиеся в казне сельского поселения Первомайский сельсовет, переданы в аренду, заключенную с администрацией МР Благоварский район РБ.

Ежегодно для предприятия Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам устанавливается тариф за услуги по водоотведению.

Протяженность канализационных сетей составляет 4,378 км. Очистные сооружения рассчитаны на прием стоков в количестве350 м3/сутки.

Уровень изношенности объектов составляет 32%.

Прием и очистка сточных вод в с.Первомайский Благоварского района производится предприятием ООО «Водхоз».

В селе Старые Санны, д.Покровка 2-я и д.Староамирово централизованная система канализации отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

2.4 Теплоснабжение.

Теплоснабжение села Первомайский.

В с.Первомайский централизованное теплоснабжение отсутствует. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников — котлов различной модификации. В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

Источниками теплоснабжения для организаций, предприятий и учреждений в населенном пункте являются собственные автономные тепловые источники (котельные) различной модификации, работающие на газе.

Теплоснабжение села Старые Санны, д. Покровка 2-я, д. Староамирово

В селе Старые Санны, деревне Покровка 2-я и деревне Староамирово централизованное теплоснабжение отсутствует. Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников — котлов различной модификации. В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ. В деревне Покровка 2-я теплоснабжение печное.

2.5 Газоснабжение.

Газоснабжение с.Первомайский.

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный и надземный  газопровод высокого давления (менее 0,6 Мпа) от АГРС из стали ф150мм, 100 мм, 80мм,  по которому газ поступает в ШГРП №118(Луговая), 119(ул.Лесная), ГРП №21 (Ленина), ШРП №68 (КОС), ШРП № 144 (ул. Победы) где снижается до низкого давления. Протяженность - высокое давление - 2016 м, низкое давление 5125 м.

По газопроводам низкого давления ф 159 - 25мм газ подается потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Рабочее давление - 180 мм вод.ст..

Газоснабжение села Ст.Санны.

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (0,6 Мпа) от АГРС сталь ф 150 мм.. Рабочее давление - 220 мм вод.ст..

Протяженность низкого 5659 м, высокого 5765 м.

Газоснабжение деревни Староамирово.

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является подземный газопровод высокого давления (0,6 Мпа). По газопроводам низкого давления из сталь ф 80 мм газ подается потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Рабочее давление - 180 мм вод.ст.  Протяженность 800м.

Газоснабжение деревни Покровка 2-я

Централизованным газоснабжением данный населенный пункт не обеспечен.

2.6  Электроснабжение.

Источником электроснабжения сельского поселения Первомайский сельсовет является головная подстанция ПС «Языково» напряжением ПС 110/35/10 кВ, расположенная в с.Первомайский. Балансовая принадлежность подстанции филиал ООО «БашРЭС» «БашРЭС - Нефтекамск». Данные по сетям и подстанциям приведены в Таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2-х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Языково» ул.Подстанция ПС 110/35/10 кВ |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: - воздушные. |  |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в СП Первомайский сельсовет

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Кармаскалысельхозэнерго» |  |
| 1 2 | КТП -446/150 КТП - 447/150 | с. Первомайский, ул. Советская с. Первомайский, ул. Победы |
|  | ООО «Башкирэнерго» |  |
| 1 | КТП-400 кВА 10/0,4 | с.Первомайский, ул.Южная |
| 2 | КТП-2547 | с.Первомайский, ул.Лесная |
| 3 | КТП - 2097 | с.Старые Санны |
| 4 | КТП-2079 | с.Старые Санны |
| 5 | КТП-2077 | с.Старые Санны |
| 6 | КТП-2501 | с.Старые Санны |
| 7 | КТП - 2080 | с.Старые Санны |
| 8 | КТП - 2461 | с.Старые Санны |
| 9 | КТП - 2107 | д. Покровка 2-ая |
| 10 | КТП - 2084 | д.Староамирово |

2.7 Электросвязь.

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Первомайский обеспечивают АТС в с.Первомайский, с.Старые Санны. При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам проведена прокладка распределительной кабельной сети, проложен оптико-волоконный кабель

Широкий спектр развития получила сотовая связь операторов «Мегафон», «Билайн», «МТС», телефонные вышки располагаются на территории с.Первомайский

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Первомайский сельсовет

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС М 200 местоположение емкость | с.Первомайский ул.Ленина, 4/1 256 номеров |
| Наличие распределительных телефонных шкафов таксофон Протяженность линий связи | 1 шт 1шт. 52 км |
| АТС М 50/200 местоположение емкость | с.Старые Санны Центральная 24/1 264 |
| Наличие распределительных телефонных шкафов таксофон Протяженность линий связи | 0 шт 1 шт 21 км |

2.8 Сбор бытовых отходов

В границах сельского поселения Первомайский сельсовет расположено 24 объекта для временного размещения и хранения отходов (контейнерные площадки):

в с.Первомайский – 15 объектов,

в с.Старые Санны – 8 объектов,

в д.Староамирово – 1 объект.

Сбор и вывоз отходов и мусора от населения осуществляется перевозчик МУП «Спецавтохозяйство», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами в Благоварском районе.

За пределами расчетного срока проектом предлагается организовать систему раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по следующим видам отходов:

- бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и пр.);

- бумага, картон, тряпье, одежда, обувь;

- стекло; - отходы пластмасс;

- пищевые отходы;

На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным знаком и надписью. Необходимо также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

3. Обоснование соответствия проблем и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития поселения. Обоснование целенаправленности решения проблемы программно-целевым методом. Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах.

3.1 Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами.

Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на основе динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед гражданами.

Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо также улучшение деятельности органов местного самоуправления и предприятий муниципального сектора.

Таким образом, главная стратегическая цель развития сельского поселения Первомайский сельсовет состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.

В понятие качества жизни включается наличие хорошей работы и достойной зарплаты, качественные услуги здравоохранения, образования, социального обеспечения, общественная безопасность, стабильность, культурные и досуговые возможности, качество окружающей среды.

Стратегическими приоритетами социально-экономического развития поселения являются:

1. Повышение уровня и качества жизни населения.

2. Повышение инвестиционной активности за счет создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата на основе совершенствования законодательной и нормативной базы, механизмов оказания муниципальной поддержки.

3. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления поселения.

Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач, в число которых входят также следующие:

- осуществление благоустройства территории поселения;

- улучшение качества питьевой воды и водоснабжения;

- приведение улиц и дорог в надлежащее состояние,

- модернизация уличного освещения;

-организация мероприятий по улучшению жилищно-коммунальных услуг населению;

-совершенствование механизма конкурсного предоставления специализированным организациям объектов водоотведения и водоснабжения;

-осуществление мероприятий по обеспечению сохранности окружающей среды.

3.2 Программно-целевой метод позволит:

- определить приоритеты, целевые критерии и пути развития территорий сельского поселения Первомайский сельсовет;

- выработать оптимальные организационные, технические и экономические решения.

Обеспечит:

- сбалансированное и комплексное решение проблем низкого уровня развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы;

- рациональное использование бюджетных средств.

3.3 Характеристика и прогноз сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемых сферах без использования программно-целевого метода позволяет сделать неутешительные выводы:

3.3.1 Демография и трудовые ресурсы:

- снижение численности постоянного населения;

- старение населения и повышение доли населения старше трудоспособного возраста;

- миграция трудоспособного населения;

3.3.2. Производственный комплекс:

- сокращение численности занятых в сфере материального производства;

- слабое развитие предприятий малого бизнеса;

3.3.3. Жилищная сфера:

- нуждаемость в проведении капитального ремонта МКЖД;

- наличие ветхого и аварийного фонда

3.3.4. Сфера услуг:

- сокращение мест ночного и дневного стационара больницы;

- обеспеченность населения услугами в области водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, качество оказания этих услуг;

- рост тарифов ЖКХ;

3.3.5. Транспортное сообщение:

- медленные темпы реконструкции существующих и строительства новых автомобильных дорог.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2021 - 2025 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Водоснабжение поселения |
| 1.1 | Проектирование строительства системы водоотведения по ул.Лесная с. Первомайский |  |  | 700,0 |  |  | Бюджет сельского поселения |
| 1.2 | Строительство системы водоотведения по ул.Лесная с.Первомайский |  |  |  | 2000,0 |  | Бюджет РБ |
| 1.3 | Ремонт гидрантов с.Первомайский |  |  | 50,0 | 40,0 |  | Бюджет сельского поселения |
| 2. Электроснабжение |
| 2.1 | Модернизация светильников уличного освещения в поселении |  | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | Бюджет сельского поселения |
| 2.2 | Расширение абонентской емкости в с.Первомайский |  |  | ХХХ |  |  | ОАО «Башинформсвязь» |
| 2.3 | Капитальный ремонт линий телефонной связи |  |  | ХХХ |  |  | ОАО «Башинформсвязь» |
| 2.4 | Капитальный ремонт линий электропередач по ул.Ленина, Советская, Мира, Победы |  | ХХХ |  |  |  | ООО «Кармаскалысель-хозэнерго» |
| 3.Водоотведение |
| 3.1 | Передача объектов водоотведения сельского поселения в администрацию МР Благоварский район РБ в соответствии с законодательством | ХХХ |  |  |  |  |  |
| 4.Сбор бытовых отходов |
| 4.1 | Приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора |  | ХХХ |  |  |  | Бюджет РБ |
| 4.2. | Строительство контейнерной площадки в д.Староамирово |  |  | 25,00 |  |  |  |
| 5.Дорожная деятельность |
| 5.1 | Текущий ремонт асфальтового покрытия в с.Первомайский по ул. Ленина, Победы |  |  |  |  | 1000,0 | Бюджет РБ |
| 5.2 | Текущий ремонт грунтового покрытия в с.Первомайский по ул.Луговая, Лесная. |  |  |  | 300,0 |  | Бюджет РБ, Бюджет сельского поселения |
| 5.3 | Ремонт подъездной дороги к д.Староамирово |  |  |  | ХХХ |  | Бюджет МР |
| 5.4 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия в с.Первомайский ул.Южная, ул.Молодежная, Первомайский |  |  |  |  | 2000,0 | Бюджет МР,РБ |
| 6. Газоснабжение |
| 6.1 | Газификация ул.Солнечной в с. Старые Санны |  | ХХХ |  |  |  | Газпром |
| 6.2 | Газификация ул. Радужная в с. Первомайский |  |  |  | ХХХ |  | Газпром |
| 6.3 | Разработка схемы газоснабжения ул.Сосновая |  |  |  |  | 100,0 | Бюджет СП |
| 7. Приобретение коммунальной техники |
| 7.1 | Приобретение коммунальной техники |  |  |  |  | 350,00 | Республиканский бюджет, местный бюджет |

5. Механизм реализации целевой программы.

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы. Администрация сельского поселения осуществляет контроль над исполнением программных мероприятий.

6. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения Первомайский сельсовет позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию села Первомайский, села Старые Санны обеспечить бесперебойное водоснабжение населенных пунктов с.Первомайский, с.Старые Санны;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения сельского поселения Первомайский сельсовет.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик сельского поселения;

- упорядочить и привести в соответствие с требованиями законодательства обращение с отходами;

- улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории сельского  поселения Первомайский сельсовет;

- вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

- улучшить экологическое состояние территории сельского поселения Первомайский сельсовет;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

- выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования, создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями.

- уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.

- сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

7.  Оценка социально-экономической эффективности Программы.

В результате осуществления Программы ожидается оптимизация основных показателей, характеризующих коммунальную инфраструктуру в сельском поселении Первомайский сельсовет:

- Сокращение потерь воды;

- Бесперебойное водоснабжение;

- Приведение качества воды к санитарным нормативам;

- Уменьшение стоимости 1куб.м воды для населения;

- Снижение количества аварий на магистральных водопроводах;

- Улучшение состояния МКЖД;

- Улучшение качества дорог;

- Энергосбережение;

- Улучшение экологического состояния окружающей среды;

- 100% отпуск воды через счетчики учета;

- Снижение социальной напряженности;

- Комплексное решение проблемы обеспечения наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- Улучшение качества жизни людей.